| Министерство _____________________ |  | Форма N 1.4 |
| --- | --- | --- |
| Объединение, трест _______________ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II) |
| ___ООО «СтройМонтаж»_____________ |  | ---------- |
|  |  | Миннефтегазстрой |
| СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________ |  | Строительство _жилой комплекс «Южный» |
| Участок ___г. Белгород___ |  | в г. Белгород_ |
|  |  | Объект: I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом |

ВЕДОМОСТЬ

изменений проекта

| N п/п | Участок, пикетаж или привязка | Предусмотрено по проекту (номер рабочего чертежа) | Выполнено фактически | Документы, разрешающие изменения (дата, N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Устройство бетонных полов в подвале по основанию из щебня, пропитанного битумом 40/08-2-АС, л. 67 | Укладка полиэтиленовой гидроизоляционной пленки | Письмо ООО «Проектировщик» №09-5765 от 04.08.2017 г. |  |
| 2 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Клеевая побелка потолков в жилых комнатах, кухнях, прихожих, внутриквартирных коридорах 40/08-2-АР, л. 6 | Устройство натяжных потолков | Письмо ООО «Проектировщик» №09-5536 от 21.08.2017 г. |  |
| 3 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Звукоизоляция полов в жилых комнатах, кухнях и прихожих из слоя ДВП 40/08-2-АС, л. 65, 66 | Звукоизоляция полов в жилых комнатах, кухнях и прихожих из слоя пенополиэтилена «Аббекс» | Письмо ООО «Проектировщик» №09-5536 от 21.08.2017 г. |  |
| 4 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Оштукатуривание оконных и балконных откосов с последующей окраской водоэмульсионной краской 40/08-2-АР | Облицовка откосов пластиковыми сэндвич-панелями | Письмо ООО «Проектировщик» №09-5765 от 31.08.2017 г. |  |
| 5 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Установка механических квартирных счетчиков отопления M-CAL Compact Ду20 Danfoss 40/08-2-ОВ | Установка механических квартирных счетчиков отопления Sensonic2 Ду20 | Письмо ООО «Проектировщик» №05/1079 от 08.09.2017 г. |  |
| 6 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Установка на узле управления системой отопления жилого дома фланцевых стальных шаровых кранов Ду80 и Ду 65 производства фирмы «НЕМЕХ» 40/08-2-ОВ, л. 7 | Установка на узле управления системой отопления жилого дома фланцевых стальных шаровых кранов Ду80 и Ду 65 производства фирмы «Broen» | Письмо ООО «Проектировщик» №05/1079 от 08.09.2017 г. |  |
| 7 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Утепление перекрытия 5 этажа плитами минераловатными повышенной жесткости ППЖ-200, устройство известково-песчаной стяжки 20 мм 40/08-2-АС, л. 7 | Утепление перекрытия 5 этажа плитами пенополистирольными ПСБ-35, устройство армированной цементно-песчаной стяжки 50 мм | Письмо ООО «Проектировщик» №05/1080 от 08.09.2017 г. |  |
| 8 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Огнезащита деревянных конструкций крыши огнезащитным антисептирующим составом «Триз» 40/08-2-АС, л. 59 | Огнезащита деревянных конструкций крыши огнезащитным антисептирующим составом «Бисол-2» | Письмо ООО «Проектировщик» №09-6136 от 14.09.2017 г. |  |
| 9 | I пусковой комплекс 30 кв. жилой дом | Огнезащита металлических балок БМ 1 ÷ БМ 5 составом ОВПФ-1М 40/08-2-АС, л. 46 | Огнезащита металлических балок БМ 1 ÷ БМ 5 составом «Терма-Люкс» | Письмо ООО «Проектировщик» №09-6136 от 14.09.2017 г. |  |

|  |  |  |  |  |  | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель лица осуществляющего строительство |  | Начальник участка ООО «СтройМонтаж» Сергеев К.И. |  |  |  | 29.09.2017 |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Представитель строительного контроля заказчика |  | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СтройИнвест» Герасимов С.В. |  |  |  | 29.09.2017 |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |